#### ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

производственной практики

| № п/п | Наименование тем | Кол-во часов |
| --- | --- | --- |
| 1. | Вводное занятие | 2 |
| 2. | Ознакомление с предприятиями. Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности | 8 |
| 3. | Эксплуатация и проверка работ платформ подъёмных | 8 |
| 4. | Самостоятельное выполнение работ оператором платфомы подъёмной | 22 |
|  | Квалификационная пробная работа по практике | * |
|  | ИТОГО: | 40 |

### Тема 1: Вводное занятие

### Общие сведения о предприятии, характере профессии и выполняемых работах.

Ознакомление с режимом работы, организацией труда, правилами внутреннего распорядка и безопасностью труда  на предприятии.

Ознакомление с квалификационной характеристикой и программой производственной практики по данной профессии.

Тема 2: Ознакомление с предприятиями. Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности

Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда на предприятии (проводят работники соответствующих служб предприятий).

Ознакомление с объектом, на котором находятся  платформы подъёмные (жилые здания, предприятия и т.д.), месторасположением платформ подъёмных, режимом работы платформ подъёмных и предприятия.

Ознакомление с организацией планирования труда.

Ознакомление с необходимыми нормативными документами на рабочем месте и правилами пользования платформ подъёмных.

Тема 3: Эксплуатация и проверка работы платформы подъёмной

Ознакомление с Правилами устройства и безопасной эксплуатации платформ подъемных для инвалидов (ПБ 10-403-01).

При подготовке  платформы к работе необходимо:

- убедиться, что платформа отключена от питающего напряжения (вводное устройство выключено);

- проверить наличие табличек с правилами пользования, которые должны быть вывешены у каждой посадочной площадки;

-осмотреть состояние направляющей магистрали и в случае загрязнения очистить спиртом или ацетоном;

- осмотреть оборудование: в гидравлической системе не должно быть подтёков и следов механических повреждений, механизм "ножницы" и несущий каркас- не должны иметь механических повреждений, оборудование должно быть закреплено;

- осмотреть электрооборудование, визуально убедиться в исправном состоянии аппаратов- не должно быть поломок, убедиться в отсутствии обрывов проводов, незатянутых контактных соединений, коррозии, неплотного соединения соединителей;

- проверить заземление оборудования;

-включить вводное устройство;

-проверить действие кнопки аварийной сигнализации на панели платформы подъёмной;

-проверить платформу в работе, для чего нажать на аппарат управления "ВВЕРХ" или "ВНИЗ";

-платформа должна прийти в движение и автоматически останавливаться при достижении нужной посадочной площадки. Проверить действие кнопки "СТОП". При движении платформы не должно быть резкого шума, скрежета, визга и т.д.

- осмотреть ограждение платформы - щиты не должны иметь поломок и повреждений, трап должен подниматься при отходе от нижней посадочной площадки;

Исходное положение платформы, подготовленной к работе:

- вводное устройство включено;

- платформа не загружена и находится в нужном положении.

Ведение журналов ежемесячных осмотров платформ подъёмных и журналов технического обслуживания ежемесячных (ТО1) и годовых (ТО 2).

### Тема 4: Самостоятельное выполнение работы оператора платформы подъёмной

### Выполнение работы в качестве стажера по управлению и обслуживанию платформ подъёмных, аварийной эвакуации пользователя в случае остановки платформы между площадками.

Самостоятельное выполнение работ по управлению и обслуживанию платформ подъёмных в соответствии с требованиями квалификационной характеристики оператора с соблюдением Типовой инструкции для оператора по обслуживанию платформ подъёмных.

Квалификационная (пробная) работа.